## Slide 1
LABORATORIO REMOTO IoT
Misión Autónoma
RoverC.Pro + MQTT + Python
Especialización en Internet de las Cosas
Corporación Universitaria Americana · Colombia
HARDWARE
M5StickC Plus2 ESP32 · FreeRTOS RoverC.Pro 4 ruedas Mecanum Pinza servo HiveMQ Cloud Broker MQTT TLS
Dr. Oscar Loyola · UDLA / Corp. Univ. Americana · 2025

## Slide 2
ARQUITECTURA DEL SISTEMA
LAPTOP
ESTUDIANTE
script Python paho-mqtt rover/cmd
rover/grip
publish
HIVEMQ CLOUD
Broker MQTT TLS · puerto 8883 100 conexiones
simultáneas
subscribe
ROBOT FÍSICO
M5StickC Plus2 RoverC.Pro FreeRTOS
rover/telemetry → todos los clientes reciben batería, IMU y estado en tiempo real
Topic | Dirección | Payload de ejemplo
rover/cmd | Estudiante → Robot | {"dir": "fwd", "spd": 80}
rover/grip | Estudiante → Robot | {"angle": 150}
rover/telemetry | Robot → Todos | {"bat_v": 3.85, "ax": 0.02, ...}

## Slide 3
DINÁMICA DE TURNOS
Un estudiante controla el robot — los demás observan la telemetría en tiempo real
01
Ejecutar el script
python mision_rover.py
El script solicita el turno automáticamente.
02
Esperar confirmación
El terminal muestra:
▶ ¡Es tu turno, estudiante_X!
03
Misión autónoma
El robot ejecuta la secuencia.
Los demás observan la telemetría web.
04
Liberar turno
Al finalizar, el script publica 'libre'
y el siguiente puede conectar.

## Slide 4
ESTRUCTURA DEL SCRIPT
mision_rover.py
# 1. Configurar tu ID de estudiante MI_ID = "estudiante_TUNOMBRE" # 2. Solicitar turno solicitar_turno() # 3. Ejecutar misión def ejecutar_mision(): cmd("fwd", 80) esperar(2.0) # ← CALIBRAR parar() grip(150) # cerrar pinza # 4. Liberar turno al finalizar liberar_turno()
FUNCIONES DISPONIBLES
cmd("fwd", 80)
Mueve el robot
cmd("stop", 0)
Detiene el robot
cmd("cw", 70)
Gira sobre su eje
grip(150)
Cierra la pinza
grip(30)
Abre la pinza
esperar(2.0)
Pausa N segundos
leer_telemetria()
Lee batería, IMU
beep(880, 300)
Pitido en el robot

## Slide 5
MISIÓN ASIGNADA
OBJETIVO
1
Avanzar hasta el objeto (~40 cm)
2
Cerrar pinza y recoger el objeto
3
Girar 180° y regresar al origen
4
Abrir pinza y depositar el objeto
5
Emitir beep de misión completada
RESTRICCIONES
— Solo Python + paho-mqtt
— Sin modificar el firmware
— Velocidad máxima: 100
— Tiempo máximo: 10 min
— Solo 1 alumno a la vez
ENTREGABLES
E1
Script Python
mision_rover.py con los tiempos calibrados y comentado
E2
Análisis de telemetría
Gráfica del acelerómetro durante la misión (Python/Excel)
E3
Preguntas de reflexión
¿Por qué falla el lazo abierto? ¿Qué necesitarías para corregirlo?

## Slide 6
SETUP EN 3 PASOS
Desde cualquier laptop con Python instalado — sin configuración adicional
01
Instalar dependencia
pip install paho-mqtt
Solo la primera vez.
paho-mqtt es la librería oficial
para MQTT en Python.
02
Editar tu nombre
MI_ID = "estudiante_TUNOMBRE"
Cambia TUNOMBRE por
tu nombre real (sin espacios).
Ejemplo: estudiante_maria
03
Ejecutar
python mision_rover.py
El script se conecta,
solicita el turno
y ejecuta la misión.

## Slide 7
¡A programar!
El robot te está esperando.
droscarl.github.io/roverc-lab/
Interfaz de observación en tiempo real